PASPORT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA OBCE

UĽANY NAD ŽITAVOU

-----------------------------------------

Objednávateľ : Obecný úrad Uľany nad Žitavou

Vypracoval   : ArchProjekt – Ing. Bujdák Igor

MDŽ 42 - Šurany 942 01 – tel. 0904 611 155

Dátum        : 12/2003

ZOZNAM PRÍLOH :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PASPORT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA – SITUÁCIA

- PASPORT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA – VÝKAZ DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

### TECHNICKÁ SPRÁVA

TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PASPORTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA OBCE UĽANY NAD ŽITAVOU.

VYPRACOVAL : ING. BUJDÁK IGOR - ARCHPROJEKT

# 1. Všeobecne.

Projekt pasportu organizácie dopravy na miestnych komunikáciách v katastrálnom území obce Uľany nad Žitavou bol spracovaný na základe požiadavky Obecného úradu Uľany nad Žitavou, s podmienkou aby vyhovel súčastnej miestnej úprave pozemných komunikácií v obci Uľany nad Žitavou a z hľadiska bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke aby zabezpečoval plynulú a bezpečnú jazdu po miestnych komunikáciách v intraviláne obce.

# 2. Právna úprava.

Projekt je vyhotovený v súlade s uvedenými právnymi a zákonmi predpismi :

- Vyhláška č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách

- Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, prerokované Ministerstvom vnútra SR a určené Ministerstvom DPaT SR č.p.: 1234/270 – 98 zo dňa 11.3.1999

- Platná právna norma pre výrobu a osadzovanie dopravných značiek, používaných k riadeniu prevádzky na pozemných komunikáciách STN(ČSN) 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách

# 3. Použité zvislé dopravné značenie.

Zvislé dopravné značky sú navrhnuté v základnej veľkosti doporučená kvalita :

- Celoreflexná úprava (napr. HICON, ARALPLAST) so životnosťou 7 rokov.

- Konštrukcia, spojovacie prvky a samotné nosiče z AL.

- Samostatné zvislé dopravné značky z materiálu AL alebo laminátu.

- Vyobrazenie zvislých dopravných značiek spĺňa platnú normu STN(ČSN) 01 8020.

- Osadenie dopravných dopravných značiek, ako aj ich samostatné umiestnenie je v súlade s vyhláškou č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.

Použitie zvislých dopravných značiek je vyobrazené v spracovanom projekte dopravného značenia obce Uľany nad Žitavou.

# Text boxes

.
.
.
.
.
..
.
.
.

.
.
.
.
.
.
..
.
.